## Slide 1
Báo cáo giữa kỳ · 10/11/2026
• Phân tích và dự đoán tình trạng sức khỏe pin xe điện bằng các mô hình học máy
• Nguyễn Văn Duy · MSSV 2311553949
• Chuyên ngành Khoa Học Dữ Liệu
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 01/12
Notes: Tôi trình bày tiến độ, kết quả thực nghiệm ban đầu và phần còn tiếp tục.

## Slide 2
Bài toán và mục tiêu
• SOH: dung lượng hiện tại so với dung lượng tham chiếu
• Dự đoán từ 120 giây đầu chu kỳ xả
• So sánh mô hình trên pin chưa được học
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 02/12
Notes: SOH khác SOC. Bài toán chính là hồi quy SOH; tôi chưa triển khai RUL.

## Slide 3
Phạm vi nghiên cứu
• Dữ liệu tế bào pin lithium-ion trong phòng lab
• SDU là nguồn chính, XJTU là nguồn bổ sung
• Chưa kiểm chứng bằng BMS trên xe thực tế
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 03/12
Notes: Tôi không khẳng định mô hình dùng được ngay cho mọi bộ pin xe điện.

## Slide 4
Dữ liệu SDU
• 86 pin Lishen NMC 2,4 Ah; hai giai đoạn
• 10.505.065 điểm đo · 20.823 chu kỳ
• Nguồn Zenodo 2025 · CC BY 4.0
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 04/12
Notes: Hai giai đoạn thuộc cùng 86 pin; số dòng đo không phải số mẫu chu kỳ độc lập.

## Slide 5
Dữ liệu XJTU tương đồng
• Lishen 18650 NCM 2 Ah · nguồn 2024
• Chọn 23 pin Batch-1/2 có quy trình cố định
• 6,938 chu kỳ xả 1C trong đánh giá chính
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 05/12
Notes: Tôi giữ nguyên MAT và kiểm tra nguồn. Chu kỳ đầu xả 0,2C được giữ để đối chiếu nhưng không dùng trong đánh giá 1C.

## Slide 6
Xử lý và đặc trưng
• Kiểm tra → tách chu kỳ → lấy cửa sổ đầu xả
• V/I/T tạo đầu vào; dung lượng cả chu kỳ tạo nhãn
• XJTU đổi dòng điện sang C-rate theo 2 Ah
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 06/12
Notes: Tôi không đưa dung lượng hoặc SOH thực vào đặc trưng. Dữ liệu gốc không bị sửa.

## Slide 7
Các mô hình thực nghiệm
• Ridge · Random Forest · LightGBM · GRU
• Mốc trung bình làm đối chứng
• Ridge–RF phần dư; RF đa nguồn là phương án thử thêm
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 07/12
Notes: Đây là thuật toán và cách kết hợp có sẵn, không tuyên bố phát minh thuật toán mới.

## Slide 8
Thiết kế kiểm thử
• 5 vòng chia theo mã pin; train/test không trùng pin
• Chuẩn hóa chỉ học trên tập train
• MAE, RMSE, R² lấy trung bình theo pin
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 08/12
Notes: Nếu chia ngẫu nhiên các dòng cùng pin, kết quả có thể lạc quan do rò rỉ dữ liệu.

## Slide 9
Kết quả ban đầu SDU
• RF: MAE 1.619 · RMSE 2.157
• R² 0.970 · kiểm thử giữ riêng pin
• Bảng đầy đủ và sai số theo pin ở notebook/ứng dụng
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 09/12
Notes: Điểm này lấy từ dự đoán giữ riêng pin, không phải dự đoán lại tập đã học.

## Slide 10
Kết quả bổ sung XJTU
• RF: MAE 0.577 · RMSE 0.764
• RF đa nguồn: MAE 0.623 · RMSE 0.867
• MAE/RMSE theo điểm phần trăm SOH
• RF SDU cũ → XJTU: MAE 12,836; chưa chuyển trực tiếp
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 10/12
Notes: Thêm dữ liệu có thể tăng hoặc giảm sai số; tôi báo cáo đúng kết quả và giới hạn điều kiện đo.

## Slide 11
Sản phẩm Vincent D
• Tra cứu, biểu đồ, kiểm tra và dự đoán SOH
• Trang XJTU: kết quả, nguồn và dự đoán MAT riêng
• CSV kết quả; notebook và mô hình xem ngoài ứng dụng
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 11/12
Notes: Tôi demo một pin ở trang kiểm thử giữ riêng trước, sau đó giới thiệu dự đoán ứng dụng; hai kết quả có ý nghĩa khác nhau.

## Slide 12
Kế hoạch tiếp theo
• Rà soát sai số và độ ổn định thực nghiệm
• Hoàn thiện báo cáo theo góp ý giảng viên
• Chuẩn bị demo, bản dự phòng và nội dung bảo vệ
Nguyễn Văn Duy · 2311553949 | 12/12
Notes: BMS trên xe và RUL vẫn chưa thực hiện. Tôi xin góp ý về phạm vi và thiết kế thực nghiệm trước giai đoạn cuối.